РАДИОСТАНЦИЯ  НА  ТРЕХ  ТРАНЗИСТОРАХ.

Н. Марушкевич, г. Минск

Радиостанция предназначена для проведения двухсторонней связи в диапазоне 27 МГц с амплитудной модуляцией. Она собрана по трансиверной схеме. Каскад на транзисторе VT1 служит и приемником, и передатчиком. Усилитель на транзисторах VT1 и VT2 в режиме приема усиливает сигнал, выделенный приемником, а в режиме передачи модулирует несущую.

При монтаже особое внимание следует обратить на расположение конденсаторов С10 и С11. Они применяются для предотвращения самовозбуждения. Если самовозбуждение все же возникает, то необходимо подключить дополнительно еще несколько конденсаторов той же емкости.

О настройке. Она очень проста. Сначала при помощи частомера выставляется частота передатчика, а потом настраивается приемник другой радиостанции по максимальному подавлению шума и наибольшей громкости сигнала. Катушкой L1 настраивается передатчик, а катушкой L2 – приемник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Напряжение питания -  9-12 В.

Дальность связи на открытой местности – около 2 км.

Потребляемый ток приемника – 15 мА,

передатчика – 30 мА.

Антенна телескопическая -  0,7-1 м.

Размеры корпуса -  140х75х30 мм.

Тр1 – любой малогабаритный выходной трансформатор.

Ва1 – любой подходящий по размеру динамик с сопротивлением обмотки 8-10 Ом.

Др1 – ДПМ-0,6 или самодельный: 75-80 витков ПЭВ 0,1 на резисторе МЛТ 0,5 Вт – 500кОм.

Остальные детали – любого типа.

Катушки намотаны на каркасах диаметром 8 мм и содержат по 10 витков провода ПЭВ 0,5.

Печатная и монтажная платы -  на рис. 2   (